ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

строительство объекта «24-х квартирный жилой дом по улице Почтовой 11а в

г. Еманжелинске», в т.ч. проектные и изыскательские работы.

Заказчик:                                       Администрация Еманжелинского городского поселения

Контактное лицо:                             начальник отдела капитального строительства администрации ЕМР

Уфимцева Ольга Юрьевна

Контактный телефон:                         (351-38) 2-18-19

Источник финансирования:           бюджет Еманжелинского городского поселения

Наименование работ:                        строительство объекта: 24-х квартирный жилой дом по ул. Почтовой 11а в г. Еманжелинске, в т.ч. проектные и изыскательские работы.

Характеристика работ:

Необходимо разработать и представить следующие разделы проекта:

- инженерно-геодезические изыскания

- рабочий проект на 3-х этажный 24-х квартирный дом (одно-двух комнатные квартиры):

- разработка ТЭО;

- генеральный план;

- архитектурно-строительные решения;

- технико-экономические показатели;

- конструктивные решения;

- общестроительные работы;

- ХВС, ГВС и канализация, отопление и вентиляция

- тепловой пункт с прибором учета тепловой энергии, КИП и автоматизация отопления и водоснабжения;

- наружные сети электроснабжения, телефонизации и радиофикации;

- наружные сети водоснабжения и канализация;

- наружные сети тепло-газоснабжения;

- организация строительства;

- благоустройство придомовой территории;

- оценка воздействия на окружающую среду;

- технические мероприятия по ГО и ЧС;

- мероприятия по противопожарной безопасности;

- сметная часть в ценах 2000 г. и в текущем уровне цен.

- получение положительного заключения экспертизы.

- по строительству объекта:

Конструктивные решения.

Строительно-конструктивный тип - из мелкоштучных стеновых материалов, жесткой конструктивной схемы.

Фундамент  определится по результатам инженерно-геологических исследований

3 этажа, 24 квартиры, общая площадь 1000-1050 кв.м., жилая площадь квартир 460-490 кв. метров

Количество квартир и их площади без учета (лоджий/балконов)

1-комнатных квартир, площадью 38,0-41,0 в.м.  – 18 шт.

2 – 1комнатных квартир, площадью 45,0-48,0 кв.м. – 1 шт.

2-комнатных квартир, площадью 50,0-53,0 кв.м. – 5 шт.

Требования к стеновому материалу:

Удельная эффективная активность естественных радионуклеидов, Аэфф, Бк/кг     не более 370;

Плотность основных слоев блока в сухом состоянии, кг/м3       не более 1800

Морозостойкость блока                                         не более F 35

Термическое сопротивление теплопередаче блока, Вт/м*С  не менее 5,0

Внутренние стены - кирпичные из кирпича К-0100/35/ГОСТ 530-95 на растворе М-50.

Перекрытия, перегородки- сборные железобетонные панели серии 1.141-1 вып.63.

Перегородки кирпичные толщиной 120 мм.

Крыша стропильная деревянная.

Кровля из волнистого асбошифера.

Окна из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99.

Двери деревянные по ГОСТ 6629-88 и ГОСТ 24698-81

Внутренняя отделка - согласно ведомости отделочных работ.

Благоустройство территории жилого дома, устройство детской площадки с малыми формами.

Выполнение инженерной инфраструктуры (газопровод, водовод, теплоснабжение, водоотведение, электрических сетей, телефонизация, радиофикация)

Краткая техническая характеристика дома:

| Наименование показателей | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Число квартир | ед. | 24 |
| Строительный объем здания | куб.м. | 6331,65 |
| Общая площадь квартир | кв.м. | 1019,61 |
| Жилая площадь | кв.м. | 477,01 |
| Высота этажа | м. | 2,70 |
| Размер дома в осях | м. | 35,2x12,6 |
| Расходы тепла | ккал/час | 130800 |
| Расчетный расход воды | куб.м./сут | 20 |
| Расчетный расход стоков | куб.м./сут | 20 |
| Напряжение | В | 380/220 |
| Расчетная суммарная нагрузка | кВт. | 34 |

Все разделы необходимо выполнять согласно строительным нормам и правилам.

Требования к результатам работ (размер и качество):

проектно-сметную документацию необходимо    предоставить в 4      экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе по акту и накладной. Обязательным условием является получение положительного заключения Госэкспертизы по Челябинской области по проектной документации.

Требования к качеству и                 качество работ должно соответствовать

техническим характеристикам      действующими нормам и техническими условиями,

( работ, услуг).

Требования к безопасности

(работ , услуг) :                                   в соответствии со  СниПами

Требования к функциональным

характеристикам                                    не требуется

( потребительским свойствам):

Место выполнения работ:                 Еманжелинский район, г. Еманжелинск, ул. Чайковского 8,

Сроки выполнения работ:                  31 декабря 2010г., согласно графика производства работ

Структура цены:                                  цена предлагаемых работ должна быть указана  с учетом затрат на  материалы, транспортировку, погрузку, разгрузку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Максимальная цена

муниципального контракта:              24  171 071-00 (двадцать четыре миллиона сто семьдесят одна тысяча семьдесят один рубль) в т.ч.  НДС 18%

Срок и условия оплаты:                    Расчеты  осуществляются за счет выделенного «Заказчику» лимита

бюджетных средств в 2010 году.  Авансирование не предусмотрено,   оплата производится поэтапно, после подписания акта приемки выполненного этапа работ согласно графику в размере 80% от общей стоимости работ. Окончательный расчет в размере 20% от всей стоимости производится по окончании всего объема работ после подписания акта технической готовности завершенного строительством объекта и устранения выявленных замечаний по мере поступления бюджетных средств

Требования к участнику                     отсутствие сведений в реестре недобросовестных поставщиков размещения заказа:                              допуск СРО на выполнение необходимых видов работ.

Иные условия:                                      5 лет с даты  подписания сторонами акта сдачи приемки выполненных

(гарантийный срок)                             работ. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволяют  продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за собственный счет; при этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков

Заместитель главы

Еманжелинского городского поселения							О.В. Каньшин

Исп. Быкова Г.Б.

тел. 2-13-18