ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на аукцион на ремонт дорожного покрытия и ремонт внутридворовых проездов Еманжелинского городского поселения

«15» июля 2010 г.

Заказчик: Администрации Еманжелинского городского поселения

Ремонт дорожного покрытия и ремонт внутридворовых проездов Еманжелинского городского поселения

Начальная (максимальная) цена контракта в текущих ценах с НДС по лотам №№ 1 - 5– 10697,584 тыс. руб. (десять миллионов шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре рубля), из средств областного бюджета.

Лот №1: Ремонт внутридворовых проездов по ул. Ленина, 23,25, ул. Титова, 5. Начальная (максимальная) цена контракта в текущих ценах с НДС  – 1182,065 тыс. руб. (один миллион сто восемьдесят две тысячи шестьдесят пять рублей).

Лот №2: Ремонт внутридворовых проездов по ул. Ленина, 6, ул. Чкалова,9, ул. Гагарина,7. Начальная (максимальная) цена контракта в текущих ценах с НДС  – 1964,575 тыс. руб. (один миллион девятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят пять рублей).

Лот №3: Ремонт внутридворовых проездов по ул. Ленина, 27,29,31,35. Начальная (максимальная) цена контракта в текущих ценах с НДС  – 1675,294  тыс. руб. (один миллион шестьсот семьдесят пять тысяч двести девяносто четыре рубля).

Лот №4: Ремонт внутридворовых проездов по ул. Чкалова,2,4. Начальная (максимальная) цена контракта в текущих ценах с НДС  – 819,644 тыс. руб. (восемьсот девятнадцать тысяч шестьсот сорок четыре рубля).

Лот №5: Ремонт дорожного покрытия проезда по ул. Шахтера до ул. Лермонтова (АТП). Начальная (максимальная) цена контракта в текущих ценах с НДС  – 5056,006 тыс. руб. (пять миллионов пятьдесят шесть тысяч шесть рублей).

Полная оплата по факту выполнения, согласно «Акту приемки выполненных работ».

Условия выполнения работ - по согласованию с Заказчиком.

Сроки выполнения работ –  до 20 сентября 2010 г.

Требования к безопасности: «Подрядчик» гарантирует выполнение мероприятий по охране труда и техники безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране зеленых насаждений и земли.

Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): используемые в строительстве материалы должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН.

- наличие сертификатов качества на все применяемые материалы.

Лот №1: Ремонт внутридворовых проездов по ул. Ленина, 23,25, ул. Титова, 5.

В том числе: (выполнение работ согласно прилагаемой проектно-сметной документации)

– разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных – 29 м3;

– разборка покрытий и оснований щебеночных – 73 м3;

– разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами – 78 м3;

– доработка грунта вручную – 8 м3;

– разработка грунта вручную для устройства бортовых камней – 103 м3;

– устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка – 80,4 м3;

– установка бетонных бортовых камней на бетонном основании –      733 м;

– демонтаж и установка чугунных люков – 3 шт.

– наращивание стенок кирпичных колодцев – 0,9 м3;

– устройство оснований толщиной 15 см из щебня – 493 м2;

– розлив битума – 1,756 т;

– устройство покрытий толщиной 4 см из горячий асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых  – 1605 м2.

Лот №2: Ремонт внутридворовых проездов по ул. Ленина, 6, ул. Чкалова,9, ул. Гагарина,7.

В том числе: (выполнение работ согласно прилагаемой проектно-сметной документации)

– разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных – 67,5 м3;

– разборка покрытий и оснований щебеночных – 169 м3;

– разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами– 198 м3;

– доработка грунта вручную – 20 м3;

– разработка грунта вручную для устройства бортовых камней –        54,6 м3;

– устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка – 187,2 м3;

– установка бетонных бортовых камней на бетонном основании –     390 м;

– демонтаж и установка чугунных люков – 18 шт.

– наращивание стенок кирпичных колодцев – 2,9 м3;

– устройство оснований толщиной 15 см из щебня – 1148 м2;

– розлив битума – 4,676 т;

– устройство покрытий толщиной 4 см из горячий асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых – 3748 м2.

Лот №3: Ремонт внутридворовых проездов по ул. Ленина, 27,29,31,35.

В том числе: (выполнение работ согласно прилагаемой проектно-сметной документации)

– разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных – 42,8 м3;

– разборка покрытий и оснований щебеночных – 107 м3;

– разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами – 126 м3;

– доработка грунта вручную – 12 м3;

– разработка грунта вручную для устройства бортовых камней – 143 м3;

– устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка – 118,7 м3;

– установка бетонных бортовых камней на бетонном основании –    1020 м;

– демонтаж и установка чугунных люков – 3 шт.;

– наращивание стенок кирпичных колодцев – 0,5 м3;

– устройство оснований толщиной 15 см из щебня – 728 м2;

– розлив битума – 2,202 т;

– устройство покрытий толщиной 4 см из горячий асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых – 2320 м2.

Лот №4: Ремонт внутридворовых проездов по ул. Чкалова,2,4.

В том числе: (выполнение работ согласно прилагаемой проектно-сметной документации)

– разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных – 25,2 м3;

– разборка покрытий и оснований щебеночных – 64,3 м3;

– разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами– 74 м3;

– доработка грунта вручную – 7 м3;

– разработка грунта вручную для устройства бортовых камней –        44,1 м3;

– устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка – 69,9 м3;

– установка бетонных бортовых камней на бетонном основании –      315 м;

– демонтаж и установка чугунных люков – 3 шт.

– наращивание стенок кирпичных колодцев – 0,9 м3;

– устройство оснований толщиной 15 см из щебня – 429 м2;

– розлив битума – 0,978 т;

– устройство покрытий толщиной 4 см из горячий асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых – 1400 м2.

Лот №5: Ремонт дорожного покрытия проезда по ул. Шахтера до ул. Лермонтова (АТП).

В том числе: (выполнение работ согласно прилагаемой проектно-сметной документации)

длина 850 м; ширина покрытия – 7 м; обочины 2х1,5 м.

- Существующее асфальтобетонное покрытие

– очистка покрытия и обочин от грязи – 8500 м2;

– розлив битума – 4,165 т;

– устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси пористой: без применения укладчиков асфальтобетона  - 300 т;

– устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей – 5950 м2;

– укрепление обочин на ширину 1,5 м щебеночной смесью – 2550 м2;

– разработка продольных водоотводных канав треугольной формы с двух сторон – 340 м3.

- Съезды 12 штук: 7-существующее асфальтобетонное покрытие: 5-щебеночное.

длина съезда – 15 м; ширина покрытия – 7,0 м; обочины 2х1,5 м; радиус закругления – 15 м.

– исправление профиля оснований: с добавлением нового материала 5 съездов – 1233,75 м2;

– устройство оснований толщиной 15 см из щебня – 1008,75 м2;

– розлив битума – 2,521875 т;

– подгрунтовка существующего асфальтобетонного покрытия съездов  - 0,988575 т;

– устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси пористой: без применения укладчиков асфальтобетона на 7 съездах – 70 т;

– устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых – 2421 м2;

– укрепление обочин на ширину 1,5 м щебеночной смесью 5 съездов – 225 м2;

– укрепление обочин на ширину 1,5 м  щебеночной смесью 7 съездов – 315 м2.

Требования к результатам работы и иные показатели:

- соблюдение при выполнении работ требований технических регламентов, норм СНиП и ГОСТ;

- в работе руководствоваться следующими нормативными документами:

Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Государственный стандарт ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", утвержденный постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11.10.1993 № 221;

решение Совета депутатов Еманжелинского городского поселения от 25.01.2008г. № 340 «Положение об автомобильных дорогах и организации дорожной деятельности на территории Еманжелинского городского поселения»;

решение Совета депутатов Еманжелинского городского поселения от 29.08.2008г. № 427 «Правила благоустройства Еманжелинского городского поселения»;

методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, принятые письмом Росавтодора от 17.03.2004     № ОС-28/1270-ис;

- своевременное устранение замечаний «Заказчика».

- после завершения работ на объекте «Подрядчик» представляет «Заказчику» акт приемки выполненных работ;

- в случае несоответствия результатов работ требованиям строительных норм и правил, «Подрядчик» обязан устранить все указанные в акте приемки недостатки без дополнительной оплаты;

- срок гарантии нормального использования результатов работы в течение 3-х лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ;

- при обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за счет подрядчика. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Технический контроль за качеством работ возложить на  заместителя главы по вопросам инфраструктуры Еманжелинского городского поселения.

Требования к участникам размещения заказа: соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

Наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией о допуске к видам работ в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.2009 г. по видам работ аукционной документации п. 25 «Устройство автомобильных дорог и аэродромов».

Предусмотрено обеспечение заявки в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта; обеспечение контракта в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта.

Место поставки – территория Еманжелинского городского поселения (по адресу: 456580, Челябинская область, Еманжелинский район,                     г. Еманжелинск): проезд от ул. Шахтера до ул. Лермонтова (АТП); внутридворовые проезды: по ул. Ленина, 23,25, Титова, 5; по ул. Ленина, 6, Чкалова,9, ул. Гагарина,7; по ул. Ленина, 27,29,31,35; по ул. Чкалова, 2,4.

Глава Еманжелинского

городского поселения								А.Н. Хрулев

Серебрякова О.С.

9-34-01