|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | ________________ /______________________ / |
|  | «______»____________________ 200__г. |
| Стройка: | Ремонт автодорог и благоустройства |
| Объект: | Еманжелинское городское поселение РЕМОНТ ВНУТРИДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Энгельса 19 |
| Сметная стоимость: | 775 191 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.543 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 42.937 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 08.2010 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е27-03-008-4 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, 100 м3 | 0.17 | 5 049.94 | 1 889.70 | 3 160.24 | 858 | 321 | 537 |  |  | 4 271 | 2 196 | 2 076 |
|  |  |  |  |  | 561.77 |  |  | 96 |  |  |  |  | 652 |
| 2. | Х600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный, т | 40.8 | 3.30 |  | 3.30 | 135 |  | 135 |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 17*2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | С601-9005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза), т | 40.8 | 10.30 |  |  | 420 |  |  |  |  | 1 458 |  |  |
|  |  |  |  | 10.30 |  |  | 420 |  |  |  |  | 1 458 |  |
|  | Объем: 17*2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е27-03-008-2 Разборка покрытий и оснований: щебеночных, 100 м3 | 0.32 | 601.35 | 130.35 | 471.00 | 192 | 42 | 151 |  |  | 892 | 285 | 607 |
|  |  |  |  |  | 57.62 |  |  | 18 |  |  |  |  | 126 |
| 5. | Х600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный, т | 51.2 | 3.30 |  | 3.30 | 169 |  | 169 |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 32*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | С601-9005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза), т | 51.2 | 10.30 |  |  | 527 |  |  |  |  | 1 830 |  |  |
|  |  |  |  | 10.30 |  |  | 527 |  |  |  |  | 1 830 |  |
|  | Объем: 32*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е01-01-014-3 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 3, 1000 м3 | 0.149 | 7 516.06 | 275.69 | 7 234.27 | 1 120 | 41 | 1 078 |  |  | 4 685 | 281 | 4 401 |
|  |  |  |  | 6.10 | 1 136.74 |  | 1 | 169 |  |  |  | 3 | 1 157 |
| 8. | С601-9005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза), т | 290.55 | 10.30 |  |  | 2 993 |  |  |  |  | 10 384 |  |  |
|  |  |  |  | 10.30 |  |  | 2 993 |  |  |  |  | 10 384 |  |
|  | Объем: 149*1.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е01-02-057-3 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3, 100 м3 | 0.065 | 2 445.28 | 2 445.28 |  | 159 | 159 |  |  |  | 1 086 | 1 086 |  |
|  | Объем: 325*0.1*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е01-01-014-2 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2, 1000 м3 | 0.0065 | 5 580.68 | 204.69 | 5 371.11 | 36 | 1 | 35 |  |  | 152 | 9 | 143 |
|  |  |  |  | 4.88 | 844.00 |  |  | 5 |  |  |  |  | 37 |
|  | Объем: 325*0.1*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | С601-9005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза), т | 12.675 | 10.30 |  |  | 131 |  |  |  |  | 453 |  |  |
|  |  |  |  | 10.30 |  |  | 131 |  |  |  |  | 453 |  |
|  | Объем: 325*0.1*0.2*1.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е27-04-001-2 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы, м3 | 93.52 | 154.85 | 1.59 | 24.94 | 14 481 | 149 | 2 332 |  |  | 45 596 | 1 018 | 7 603 |
|  |  |  |  | 128.32 | 2.20 |  | 12 000 | 205 |  |  |  | 36 975 | 1 403 |
|  | Объем: 935.2*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е27-02-010-2Г Установка бортовых камней сечением 80х200 мм на бетонном основании (В15 (М200) с крупностью заполнителя более 40 мм) при асфальтобетонном покрытии, 100 м | 3.25 | 2 811.51 | 813.30 | 95.02 | 9 137 | 2 643 | 309 |  |  | 47 505 | 18 048 | 1 088 |
|  |  |  |  | 1 903.19 | 11.10 |  | 6 185 | 36 |  |  |  | 28 370 | 246 |
| 14. | С403-0051 Камни бортовые бетонные ГОСТ 6665-91, марка 300 (В22,5) БР 100.20.8; БР 200.20.8, м3 | 5.2 | 1 553.00 |  |  | 8 076 |  |  |  |  | 38 632 |  |  |
|  |  |  |  | 1 553.00 |  |  | 8 076 |  |  |  |  | 38 632 |  |
|  | Объем: 325*0.016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Е27-04-005-1 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): однослойных, 100 м2 | 9.352 | 3 193.58 | 38.48 | 567.87 | 29 866 | 360 | 5 311 |  |  | 108 038 | 2 459 | 18 563 |
|  |  |  |  | 2 587.23 | 76.39 |  | 24 196 | 714 |  |  |  | 87 016 | 4 879 |
| 16. | Е27-06-026-1 Розлив битума, т | 2.338 | 3 367.86 |  | 40.96 | 7 874 |  | 96 |  |  | 22 210 |  | 379 |
|  |  |  |  | 3 326.90 | 8.64 |  | 7 778 | 20 |  |  |  | 21 831 | 138 |
|  | Объем: 935.2*2.5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е27-06-020-1Б Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип А, Б, В, плотность каменных материалов: 2,5 ( 2,9 т/м3 (типа Б, марка I), 100 м2 | 9.352 | 4 437.23 | 46.61 | 250.71 | 41 497 | 436 | 2 345 |  |  | 168 081 | 2 978 | 8 049 |
|  |  |  |  | 4 139.91 | 30.15 |  | 38 716 | 282 |  |  |  | 157 054 | 1 926 |
| 18. | Е27-06-021-1Б При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1Б, 1000 м2 | 3.7408 | 5 163.80 | 1.10 | 3.59 | 19 317 | 4 | 13 |  |  | 78 288 | 28 | 34 |
|  |  |  |  | 5 159.12 |  |  | 19 299 |  |  |  |  | 78 226 |  |
|  | Объем: 935.2*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Е27-07-002-1 Устройство оснований толщи-ной 12 см под тротуары из щебня, 100 м2 | 1.05 | 2 883.48 | 280.51 | 317.36 | 3 028 | 295 | 333 |  |  | 12 944 | 2 011 | 1 108 |
|  |  |  |  | 2 285.62 | 42.32 |  | 2 400 | 44 |  |  |  | 9 825 | 303 |
| 20. | Е27-07-001-1 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 | 1.05 | 4 566.23 | 177.81 | 20.96 | 4 795 | 187 | 22 |  |  | 19 591 | 1 275 | 64 |
|  |  |  |  | 4 367.46 | 0.69 |  | 4 586 | 1 |  |  |  | 18 253 | 5 |
| 21. | Е27-07-001-2 При изменении толщины покрытия на каждые 0,5 см добавлять к расценке 27-07-001-1, 100 м2 | 2.1 | 29.43 | 27.28 | 2.14 | 62 | 57 | 4 |  |  | 403 | 391 | 12 |
|  | Объем: 105*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 144 873 | 4 695 | 12 870 |  |  | 566 499 | 32 065 | 44 127 |
|  |  |  | 127 308 | 1 590 |  |  |  | 490 310 | 10 872 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 144 873 | 4 695 | 12 870 |  |  | 566 499 | 32 065 | 44 127 |
|  |  |  | 127 308 | 1 590 |  |  |  | 490 310 | 10 872 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 4 071 |  |  |  |  | 14 125 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=133.48 - по стр. 1, 4, 12, 13, 15-21; %=89.3 - по стр. 7, 10; %=75.2 - по стр. 9) | 8 725 |  |  |  |  | 56 024 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 1, 4, 12, 13, 15-21; %=43 - по стр. 7, 10; %=38 - по стр. 9) | 4 940 |  |  |  |  | 33 748 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 158 538 |  |  |  |  | 656 271 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 158 538 |  |  |  |  | 656 271 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 8 725 |  |  |  |  | 56 024 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 4 940 |  |  |  |  | 33 748 |  |  |
|  | % НР | 139 |  |  |  |  | 130 |  |  |
|  | % СП | 79 |  |  |  |  | 79 |  |  |
|  | С НДС 18 % | - |  |  |  |  | 775 191 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |