|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | ________________ /______________________ / |
|  | «______»____________________ 200__г. |
| Стройка: | Ремонт автодорог и благоустройства |
| Объект: | Еманжелинское городское поселение РЕМОНТ ВНУТРИДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Ленина 10; Гагарина 20а |
| Сметная стоимость: | 1707880 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.307 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 100.475 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 08.2010 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е27-03-010-1 Разборка бортовых камней: на бетонном основании, м | 421 | 7.78 | 7.78 |  | 3 274 | 3 274 |  |  |  | 22 361 | 22 361 |  |
| 2. | Е27-03-008-5 Разборка покрытий и оснований: цементобетонных, 100 м3 | 2.934 | 2 194.66 | 566.16 | 1 628.50 | 6 439 | 1 661 | 4 778 |  |  | 30 192 | 11 345 | 18 847 |
|  |  |  |  |  | 202.98 |  |  | 596 |  |  |  |  | 4 067 |
| 3. | Х600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный, т | 803.1792 | 3.30 |  | 3.30 | 2 650 |  | 2 650 |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.098*2.4*421+293.4*2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | С601-9005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза), т | 803.1792 | 10.30 |  |  | 8 273 |  |  |  |  | 28 706 |  |  |
|  |  |  |  | 10.30 |  |  | 8 273 |  |  |  |  | 28 706 |  |
|  | Объем: 0.098*2.4*421+293.4*2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е01-02-057-3 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3, 100 м3 | 0.2947 | 2 445.28 | 2 445.28 |  | 721 | 721 |  |  |  | 4 922 | 4 922 |  |
|  | Объем: 421*0.35*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е01-01-014-2 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2, 1000 м3 | 0.02947 | 5 580.68 | 204.69 | 5 371.11 | 164 | 6 | 158 |  |  | 688 | 41 | 646 |
|  |  |  |  | 4.88 | 844.00 |  |  | 25 |  |  |  | 1 | 170 |
|  | Объем: 421*0.35*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | С601-9005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза), т | 57.4665 | 10.30 |  |  | 592 |  |  |  |  | 2 054 |  |  |
|  |  |  |  | 10.30 |  |  | 592 |  |  |  |  | 2 054 |  |
|  | Объем: 421*0.35*0.2*1.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е27-04-001-2 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы, м3 | 12.63 | 154.85 | 1.59 | 24.94 | 1 956 | 20 | 315 |  |  | 6 158 | 137 | 1 027 |
|  |  |  |  | 128.32 | 2.20 |  | 1 621 | 28 |  |  |  | 4 994 | 189 |
| 9. | Е27-02-010-2 Установка бетонных бортовых камней на бетонном основании (В15 (М200) с крупностью заполнителя более 40 мм): (камни бортовые) при других видах покрытий, сечением 150х300 (180х300) мм, 100 м | 4.21 | 4 573.67 | 813.30 | 95.02 | 19 255 | 3 424 | 400 |  |  | 96 139 | 23 378 | 1 409 |
|  |  |  |  | 3 665.35 | 11.10 |  | 15 431 | 47 |  |  |  | 71 351 | 319 |
| 10. | С403-0052 Камни бортовые бетонные ГОСТ 6665-91, марка 400 (В30) БР 100.30.15; . БР 100.30.18, м3 | 18.103 | 1 411.00 |  |  | 25 543 |  |  |  |  | 109 156 |  |  |
|  |  |  |  | 1 411.00 |  |  | 25 543 |  |  |  |  | 109 156 |  |
|  | Объем: 421*0.043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е27-04-001-2 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы, м3 | 293.4 | 154.85 | 1.59 | 24.94 | 45 432 | 468 | 7 316 |  |  | 143 049 | 3 194 | 23 852 |
|  |  |  |  | 128.32 | 2.20 |  | 37 648 | 644 |  |  |  | 116 003 | 4 401 |
|  | Объем: 1956*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е27-04-005-1 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): однослойных, 100 м2 | 19.56 | 3 193.58 | 38.48 | 567.87 | 62 466 | 753 | 11 108 |  |  | 225 964 | 5 142 | 38 826 |
|  |  |  |  | 2 587.23 | 76.39 |  | 50 606 | 1 494 |  |  |  | 181 996 | 10 205 |
| 13. | Е27-06-026-1 Розлив битума, т | 4.89 | 3 367.86 |  | 40.96 | 16 469 |  | 200 |  |  | 46 452 |  | 792 |
|  |  |  |  | 3 326.90 | 8.64 |  | 16 269 | 42 |  |  |  | 45 660 | 289 |
|  | Объем: 1956*2.5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е27-06-020-1Б Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип А, Б, В, плотность каменных материалов: 2,5 ( 2,9 т/м3 (типа Б, марка I), 100 м2 | 19.56 | 4 437.23 | 46.61 | 250.71 | 86 792 | 912 | 4 904 |  |  | 351 547 | 6 228 | 16 836 |
|  |  |  |  | 4 139.91 | 30.15 |  | 80 977 | 590 |  |  |  | 328 484 | 4 028 |
| 15. | Е27-06-021-1Б При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1Б, 1000 м2 | 7.824 | 5 163.80 | 1.10 | 3.59 | 40 402 | 9 | 28 |  |  | 163 741 | 59 | 70 |
|  |  |  |  | 5 159.12 |  |  | 40 365 |  |  |  |  | 163 612 |  |
|  | Объем: 1956*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 320 428 | 11 248 | 31 857 |  |  | 1 231 129 | 76 807 | 102 305 |
|  |  |  | 277 325 | 3 466 |  |  |  | 1 052 017 | 23 668 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 320 428 | 11 248 | 31 857 |  |  | 1 231 129 | 76 807 | 102 305 |
|  |  |  | 277 325 | 3 466 |  |  |  | 1 052 017 | 23 668 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 8 865 |  |  |  |  | 30 760 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=133.48 - по стр. 1, 2, 8, 9, 11-15; %=75.2 - по стр. 5; %=89.3 - по стр. 6) | 20 432 |  |  |  |  | 131 152 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 1, 2, 8, 9, 11-15; %=38 - по стр. 5; %=43 - по стр. 6) | 11 597 |  |  |  |  | 79 188 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 352 457 |  |  |  |  | 1 441 469 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 352 457 |  |  |  |  | 1 441 469 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 20 432 |  |  |  |  | 131 152 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 11 597 |  |  |  |  | 79 188 |  |  |
|  | % НР | 139 |  |  |  |  | 131 |  |  |
|  | % СП | 79 |  |  |  |  | 79 |  |  |

С НДС																 1707880

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |