ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый аукцион по ремонту дорожного покрытия проезда от

ул. Трактовой до администрации с. Борисовка

в Еманжелинском городском поселении

«30» июля 2010 года

Заказчик: Администрации Еманжелинского городского поселения

Ремонт дорожного покрытия проезда от ул. Трактовой до администрации с. Борисовка в Еманжелинском городском поселении

Начальная (максимальная) цена контракта – в текущих ценах с НДС – 1500,00 тыс. руб. (один миллион пятьсот тысяч  рублей)  из бюджета муниципального образования - Еманжелинское городское поселение.

Полная оплата по факту выполнения работ, согласно Акту приема-сдачи, включая устранение «Подрядчиком» выявленных в процессе приемки недостатков в течение 120 дней, но не позднее 31 декабря 2010 года.

Условия выполнения работ - по согласованию с Заказчиком.

Сроки выполнения работ –  до 20 сентября 2010 г.

Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): используемые в строительстве материалы должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН.

Порядок, срок оплаты – по факту выполненных работ, согласно «Акту приемки выполненных работ», по мере поступления бюджетных средств.

Требования к безопасности: «Подрядчик» гарантирует

- выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране зеленых насаждений и земли;

- обеспечивать содержание и уборку строительных материалов;

- строительные материалы должны быть экологически безопасными;

- наличие сертификатов качества на все применяемые материалы.

Ремонт участка дорожного покрытия проезда от ул. Трактовая до администрации с. Борисовка (сметный расчет прилагается), в том числе:

Дорога

- нарезка корыта с перемещением  до 10 м бульдозерами – 228 м3;

- устройство противозаиливающего слоя толщиной 10 см –      69,03 м3;

- устройство оснований толщиной 15 см из щебня – 690,3 м2;

- розлив битума – 1,725 т

- устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей - 690,3 м2;

- устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей - 690,3 м2;

- укрепление обочин в ширину 1,0 м щебнем толщиной 23 см –   257 м2.

Площадки:

- нарезка корыта с перемещением до 10 м бульдозерами – 422 м3;

- устройство противозаиливающего слоя толщиной 10 см -       128,0 м2;

- устройство оснований толщиной 15 см из щебня – 1280,0 м2;

- розлив битума – 3,2 т;

- устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей – 1280,0 м2;

- устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей – 1280,0 м2.

Устройство тротуаров:

- рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями – 54 м3;

- разработка грунта с погрузкой на автомобили – самосвалы экскаваторами – 54 м3;

- уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу – 54 м3;

- устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из щебня – 292,6 м2;

- розлив битума – 0,4389 т;

- устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной   3 см – 292,6 м2.

Требования к результатам работы и иные показатели:

- соблюдение при выполнении работ требований технических регламентов, норм СНиП и ГОСТ;

- в работе руководствоваться следующими нормативными документами:

Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Государственный стандарт ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", утвержденный постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11.10.1993 № 221;

решение Совета депутатов Еманжелинского городского поселения от 25.01.2008г. № 340 «Положение об автомобильных дорогах и организации дорожной деятельности на территории Еманжелинского городского поселения»;

решение Совета депутатов Еманжелинского городского поселения от 29.08.2008г. № 427 «Правила благоустройства Еманжелинского городского поселения»;

методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, принятые письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. № ОС-28/1270-ис;

- своевременное устранение замечаний «Заказчика».

- после завершения работ на объекте «Подрядчик» представляет «Заказчику» акт приемки выполненных работ;

- в случае несоответствия результатов работ требованиям строительных норм и правил, «Подрядчик» обязан устранить все указанные в акте приемки недостатки без дополнительной оплаты;

- срок гарантии нормального использования результатов работы в течение 3-х лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ;

- при обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за счет подрядчика. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Технический контроль за качеством работ возложить на  заместителя главы по вопросам инфраструктуры Еманжелинского городского поселения.

Требования к участникам размещения заказа: соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

Наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией о допуске к видам работ в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.2009 г. по видам работ аукционной документации п. 25 «Устройство автомобильных дорог и аэродромов».

Предусмотрено обеспечение заявки в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Место выполнения работ – – территория Еманжелинского городского поселения (по адресу: 456580, Челябинская область, Еманжелинский район,                     г. Еманжелинск): дорожное покрытие от ул. Трактовой до администрации с. Борисовка.

Глава Еманжелинского

городского поселения						                    	А.Н.Хрулев

Серебрякова О.С.

9-34-01