ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на аукцион по отбору подрядных организаций для выполнения работ по ремонту внутридворовых проездов

Еманжелинского городского поселения

«12» августа 2010 г.

Заказчик: Администрации Еманжелинского городского поселения

Отбор подрядных организаций для выполнения работ по ремонту внутридворовых проездов Еманжелинского городского поселения

Начальная (максимальная) цена контракта в текущих ценах с НДС по лотам №№ 1 – 3 – 4972,416 тыс. руб. (четыре миллиона девятьсот семьдесят две тысячи четыреста шестнадцать рублей), из бюджета муниципального образования – Еманжелинское городское поселение.

Лот №1 Ремонт внутридворовых проездов по ул. Гайдара,1,3, ул. Ленина, 12,14,16,ул. Титова 3. Начальная (максимальная) цена контракта в текущих ценах с НДС  – 2489,345 тыс. руб. (два миллиона четыреста восемьдесят девять тысяч триста сорок пять рублей).

Лот №2 Ремонт внутридворовых проездов по ул. Энгельса,19. Начальная (максимальная) цена контракта в текущих ценах с НДС  – 775,191 тыс. руб. (семьсот семьдесят пять тысяч сто девяносто один рубль).

Лот №3 Ремонт внутридворовых проездов по ул. Ленина, 10, ул. Гагарина 20а. Начальная (максимальная) цена контракта в текущих ценах с НДС  – 1707,880 тыс. руб. (один миллион семьсот семь тысяч восемьсот восемьдесят рублей).

Полная оплата по факту выполнения, согласно «Акту приемки выполненных работ», по мере поступления финансовых средств из бюджета.

Условия выполнения работ - по согласованию с Заказчиком.

Сроки выполнения работ –  до 6 октября 2010 г.

Требования к безопасности: «Подрядчик» гарантирует выполнение мероприятий по охране труда и техники безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране зеленых насаждений и земли.

Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): используемые в строительстве материалы должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН.

- наличие сертификатов качества на все применяемые материалы.

Лот №1 Ремонт внутридворовых проездов по ул. Гайдара,1,3, ул. Ленина, 12,14,16,ул. Титова 3.

В том числе: (выполнение работ согласно прилагаемой проектно-сметной документации)

– разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных – 51,2 м3;

– разборка покрытий и оснований щебеночных – 291 м3;

– разработка грунта  с погрузкой на самосвалы - 390 м3;

- разработка грунта вручную – 30 м3;

– демонтаж и установка чугунных люков – 3 шт.;

– устройство водопроводных кирпичных колодцев круглых с конической верхней частью в грунтах  – 0,9 м3;

– устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано- гравийной смеси– 280 м3;

– установка бортовых камней на бетонном основании при асфальтобетонном покрытии – 1530 м;

– устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 – 2836 м2;

– розлив битума – 7,09 т;

– устройство покрытий толщиной 4 см из горячий асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых  тип А, Б, В – 2836 м2.

Лот №2 Ремонт внутридворовых проездов по ул. Энгельса,19.

В том числе: (выполнение работ согласно прилагаемой проектно-сметной документации)

– разборка покрытий и оснований асфальтобетонных – 17 м3;

– разборка покрытий и оснований щебеночных – 32,0 м3;

– разработка грунта  с погрузкой на автосамосвалы  – 149 м3;

- разработка грунта вручную – 6,5 м3;

– устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы – 93,5 м3;

– установка бортовых камней на бетонном основании – 325 м;

– устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 – 935,2 м2;

– розлив битума – 2,338т;

– устройство покрытий толщиной 4 см из горячий асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В – 935,2 м2;

- устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из щебня – 105 м2;

– устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси – 105 м2.

Лот №3 Ремонт внутридворовых проездов по ул. Ленина, 10, ул. Гагарина 20а.

В том числе: (выполнение работ согласно прилагаемой проектно-сметной документации)

– разборка бортовых камней на бетонном основании – 421 м;

– разборка покрытий и оснований цементобетонных – 293,4 м3;

– разработка грунта  вручную в траншеях  – 29,47м3;

- разработка грунта с погрузкой на автосамосвалы – 29,47 м3;

– устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы – 306,03 м3;

– установка бортовых камней на бетонном основании – 421 м;

– устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 – 1956 м2;

– розлив битума – 4,89 т;

– устройство покрытий толщиной 4 см из горячий асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В – 1956 м2.

Требования к результатам работы и иные показатели:

- соблюдение при выполнении работ требований технических регламентов, норм СНиП и ГОСТ;

- в работе руководствоваться следующими нормативными документами:

Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Государственный стандарт ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", утвержденный постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11.10.1993 № 221;

решение Совета депутатов Еманжелинского городского поселения от 25.01.2008г. № 340 «Положение об автомобильных дорогах и организации дорожной деятельности на территории Еманжелинского городского поселения»;

решение Совета депутатов Еманжелинского городского поселения от 29.08.2008г. № 427 «Правила благоустройства Еманжелинского городского поселения»;

методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, принятые письмом Росавтодора от 17.03.2004     № ОС-28/1270-ис;

- своевременное устранение замечаний «Заказчика».

- после завершения работ на объекте «Подрядчик» представляет «Заказчику» акт приемки выполненных работ;

- в случае несоответствия результатов работ требованиям строительных норм и правил, «Подрядчик» обязан устранить все указанные в акте приемки недостатки без дополнительной оплаты;

- срок гарантии нормального использования результатов работы в течение 3-х лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ;

- при обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за счет подрядчика. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Технический контроль за качеством работ возложить на  заместителя главы по вопросам инфраструктуры Еманжелинского городского поселения.

Требования к участникам размещения заказа: соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

Наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией о допуске к видам работ в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.2009 г. по видам работ аукционной документации п. 25 «Устройство автомобильных дорог и аэродромов».

Предусмотрено обеспечение заявки в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Место поставки – территория Еманжелинского городского поселения (по адресу: 456580, Челябинская область, Еманжелинский район,                     г. Еманжелинск): внутридворовые проезды: по ул. Гайдара,1,3, ул. Ленина,12,14,16, ул. Титова,3; ул. Энгельса,19; ул. Ленина,10, ул. Гагарина,20а)

Глава Еманжелинского

городского поселения								А.Н. Хрулев

Хамидуллина

9-34-01