ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на котировку на приобретение установок повышения давления для нужд Еманжелинского городского поселения

«25» января 2011  г.

Заказчик: Администрации Еманжелинского городского поселения

Приобретение установок повышения давления для нужд Еманжелинского городского поселения.

Начальная (максимальная) цена контракта – в текущих ценах с НДС -  156,0 тыс. руб. (сто пятьдесят  шесть тысяч рублей) из бюджета муниципального образования - Еманжелинское городское поселение.

Полная оплата по факту поставки, согласно счета-фактуры и товарной накладной.

Условия поставки - по согласованию с Заказчиком.

Сроки поставки – I квартал 2011 года.

Технические требования к установкам повышения давления в количестве 4 шт., в т.ч. комплектация из расчета на 4 шт.

- насосы серии MHI 404 или эквивалент – 4 шт., необходимы для перекачивания питьевой холодной воды;

– обеспечение подачи воды не менее 4 м3/час;

– давление подачи  - в пределах 2 –3 атм.;

– питание насоса – не менее 400 В;

– температура перекачиваемой среды – от  -15°С до +110 °С;

- станция управления насосами – 4 шт.;

- кран шаровый со сгоном вн+нар Ду 32 мм – 4 шт.;

- кран шаровый со сгоном вн+нар Ду 25 мм – 4 шт.;

- фильтр косой (VT 400) Ду 32 мм - 4 шт.;

- кран шаровый вн+нар Ду 15 мм – 12 шт.;

- клапан обратный Ду 25 мм – 4 шт.;

- тройник Ду 15 мм– 8 шт.;

- манометр 63 мм  - TM-310P– 8 шт.;

- реле давления РД-2-Х-10R 0…10 бар– 4 шт.;

- преобразователь давления измерительный, тип БД-2, 0-10 бар, вых. сигнал 4-20 мА, 2-х проводная схема подключения, напряжение питания 8-28 В – 4 шт.;

- обратный створчатый клапан Ду – 100 мм – 4 шт.;

- переходник-футорка нар+вн 1/2"х1/4" – 16 шт.

Приобретаемый товар должен быть надлежащего качества, комплектности, в упаковке обеспечивающей его сохранность, соответствовать техническим характеристикам, указанным в техническом паспорте, прилагаемом к оборудованию.

Поставщик обязан производить гарантийное обслуживание, которое включает в себя: бесплатный ремонт, в случае невозможности ремонта, замену товара в течение 12 месяцев с даты продажи.

Место поставки – территория Еманжелинского городского поселения (по адресу: 456580, Челябинская область, Еманжелинский район, г. Еманжелинск, ул. Чайковского,5)

Глава Еманжелинского

городского поселения								А.Н. Хрулев

Серебрякова О.С.

9-34-01